## Slide 1: CURSO DE ARDUINO
CURSO DE ARDUINO
Por: Julián Andrés Castro
Estudiante ingeniería electrónica
CEIMTUN – RAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Conócenos:
Web: ceimtun
MÓDULO 1
Redes:

## Slide 2: CONTENIDO: MÓDULO 1
Introducción: Computación física
Software y hardware libre
Arduino
Referencias

## Slide 3: COMPUTACIÓN FÍSICA

## Slide 4: COMPUTACIÓN FÍSICA
Sistemas interactivos físicos valiéndose del uso de software y hardware para sensar y responder al mundo analógico.
Transductores / Actuadores:
Transforman magnitudes físicas en señales eléctricas y viceversa.

## Slide 5: MICROCONTROLADOR
Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes que están almacenadas en su memoria.
También se llaman MCU por sus siglas en inglés Microcontroller Unit.

## Slide 6: SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE
GitHub

## Slide 7: SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE
SOFTWARE
Da la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado.
HARDWARE
Dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público.

## Slide 8: ARDUINO

## Slide 9: ARDUINO
Plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos.
Es de bajo costo, flexible y fácil de usar.
Creada para artistas, diseñadores, aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos.
Lenguaje basado en Wiring / procesing
Historia Arduino: https://arduinohistory.github.io/

## Slide 10: APLICACIONES
Prototipos
Juguetes
Robótica simple
Arte
IoT - Internet of Things

## Slide 11: ENTORNO DE DESARROLLO - IDE

## Slide 12: ENTORNO DE DESARROLLO - IDE
Instalar drivers

## Slide 13: ENTORNO DE DESARROLLO - IDE
Partes fundamentales del IDE de Arduino

## Slide 14: ENTORNO DE DESARROLLO - IDE
Seleccionar placa

## Slide 15: ENTORNO DE DESARROLLO - IDE
Seleccionar puerto

## Slide 16: PLACAS DE ARDUINO

## Slide 17: SHIELDS DE ARDUINO
Piezas de hardware que puede montar en el Arduino para darle un propósito específico o capacidades adicionales.

## Slide 18: ARDUINO UNO
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/

## Slide 19: ARDUINO UNO
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/
PINES DIGITALES:
Tiene 14 pines digitales que van del 0 al 13.
Dos estados HIGH o LOW
Pines PWN (pulse-width modulation)

## Slide 20: ARDUINO UNO
PINES ANALÓGICOS:
Medir diferentes voltajes entre 0 y 5 voltios.
Analog Digital Converter con resolución de 10 bits.
Rango de voltaje dividido en 1024 partes. (0-1023)
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/

## Slide 21: ARDUINO UNO
PINES DE ALIMENTACIÓN:
3,3V: suministra ese voltaje por ese pin.
5V: suministra ese voltaje por ese pin.
GND: Es la toma de tierra y por donde debemos cerrar el circuito.
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/

## Slide 22: LA PROGRAMACIÓN DE ARDUINO
Algoritmo:
Lenguaje C++
La lámpara no funciona
Enchufarla
Reemplazar el foco
Comprar nueva lámpara
¿Está enchufada?
¿Está quemada?
Visitar: www.arduino.cc/reference/en/
No
Sí
Sí
No

## Slide 23: LA PROGRAMACIÓN DE ARDUINO
Condicionales:
Tipos de variables
Tomado de : http://programacionmeta24.blogspot.com/
Instrucciones
CONDICIÓN IF-ELSE
F
V
Instrucciones

## Slide 24: Estructura de un código - IDE
Declaración de variables y librerías.
Se ejecuta al alimentar la placa.
Se ejecuta mientras se alimente la placa.
Consola

## Slide 25: LA PROGRAMACIÓN DE ARDUINO
Palabras reservadas del lenguaje diferenciadas por color.
¡No las podemos usar!

## Slide 26: Funciones principales en Arduino
digitalRead()
Leer un pin digital (0 ó 1)
digitalRead(#Pin)
Ejemplo:
int a = digitalRead(13);
digitalWrite()
Escribir un pin digital (0 ó 1)
digitalWrite(#Pin, estado)
Ejemplo:
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite (13, LOW);
Funciones digitales:
pinMode()
Configurar un pin digital como salida o entrada.
pinMode(#pin, mode)
Ejemplo:
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, INPUT);

## Slide 27: ACTIVIDADES
Descarga los Scripts en GitHub!

## Slide 28: EJEMPLO 1: Blink - ¡Hola mundo!
Encender y apagar un LED

## Slide 29: Materiales Ej. 1
1 Tarjeta Arduino
1 Led 5mm (cualquier color)
1 Resistencia (220-330) Ω
2 Jumpers macho-macho (cables)
1 Protoboard

## Slide 30: EJEMPLO 1: Blink - hola mundo!
Encender y apagar un LED

## Slide 31: EJEMPLO 1: Blink - ¡Hola mundo!
Encender y apagar un LED:

## Slide 32: Funciones principales en Arduino
analogWrite() -> PWM
Escribe un valor análogo de 0 a 255.
analogWrite(Pin, ValorPWM)
Ejemplo:
analogWrite(6, 124);
Funciones análogas:
analogRead()
Lee un valor análogo de 0 a 1023.
analogRead(#pin)
Ejemplo:
int a = analogRead(A0);

## Slide 33: Estructuras
Resumen de referencias del lenguaje para programar.
Language Reference: https://www.arduino.cc/reference/en/

## Slide 34: EJEMPLO 2:
Control brillo PWM

## Slide 35: Materiales Ej. 2
1 Tarjeta Arduino
1 Led 5mm (cualquier color)
1 Resistencia (220-330) Ω
2 Jumpers macho-macho (cables)
1 Protoboard

## Slide 36: EJEMPLO 2:
Control brillo PWM

## Slide 37: EJEMPLO 2:
Control brillo PWM

## Slide 38: EJEMPLO 3:
Protocolo para comunicación entre dispositivos.
Comunicación serial
Serial.begin(#baudios)
Serial.println(“string”)
Serial.read()
Serial. ... ()

## Slide 39: Materiales Ej. 3
1 Tarjeta Arduino
1 Led 5mm (cualquier color)
1 Resistencia (220-330) Ω
2 Jumpers macho-macho (cables)
1 Protoboard

## Slide 40: EJEMPLO 3:
Comunicación serial

## Slide 41: EJEMPLO 3:
Comunicación serial

## Slide 42: EJEMPLO 3:
Comunicación serial

## Slide 43: EJEMPLO 4:
Lectura Analógica
Control ON/OFF potenciómetro

## Slide 44: Materiales Ej. 4
1 Tarjeta Arduino
1 Led 5mm (cualquier color)
1 Resistencia (220-330) Ω
3 Jumpers macho-macho (cables)
1 Potenciómetro (1-10)kΩ
1 Protoboard

## Slide 45: EJEMPLO 4:
Control ON/OFF potenciómetro

## Slide 46: EJEMPLO 4:
Control ON/OFF potenciómetro

## Slide 47: EJEMPLO 5:
Lectura digital.
Contador de pulsos

## Slide 48: Materiales Ej. 5
1 Tarjeta Arduino
1 Led 5mm (cualquier color)
1 Resistencia (220-330) Ω
1 Resistencia 10kΩ
3 Jumpers macho-macho (cables)
1 Pulsador
1 Protoboard

## Slide 49: EJEMPLO 5:
Contador de pulsos

## Slide 50: EJEMPLO 5:
Contador de pulsos

## Slide 51: EJEMPLO 5:
Contador de pulsos

## Slide 52: LISTA DE MATERIALES MÓDULO 1
1 Tarjeta Arduino con cable USB
2 Leds (Cualquier color)
2 Resistencias (220-330) Ω
1 Resistencia 10kΩ
1 Potenciómetro (1-10k) Ω
1 Pulsador
5 Jumpers o más. (Cable protoboard)
1 Protoboard

## Slide 53: GRACIAS!
¿Alguna pregunta?
Contacto al correo UNAL:
juacastropa@unal.edu.co

## Slide 54: CRÉDITOS / REFERENCIAS
Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash

## Slide 55: LISTA DE ENLACES
Link de materiales de este taller: https://github.com/JuliansCastro/Arduino/blob/master/README.md
Referencia del lenguaje: www.arduino.cc/reference/en/
Blog sobre programación: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/curso-de-arduino/
Tienda de materiales: http://tdrobotica.co www.vistronica.com
Libro kit básico TdRobótica: https://issuu.com/tdrobotica/docs/libro_kit_basico/4
Historia Arduino: https://arduinohistory.github.io/
Icon made by becris from www.flaticon.com
Imágenes libres: https://es.freeimages.com/ https://www.freepng.es/ https://thenounproject.com/ www.flaticon.com